Kortfattade lösningar till givna uppgifter

2-1B

F = 600 N

Fx = 600 cos 30( = 520 N

Fy = 600 sin 30( = 300 N

2-4B

F1 = 100 N  komposantuppdelas i

F1x = 100 cos 60( = 50 N

F1y = 100 sin 60( = 86.6 N

F2 = 80 N  komposantuppdelas i

F2x = 80 cos 15( = 77.3 N (i negativ x-riktning)

F2y = 80 sin 15( = 20.7 N (i negativ y-riktning)

Rx = F1x – F2x = – 27.3 N

Ry = F1y – F2y =  65.9 N

R = ((Rx2 + Ry2) = 71.3 N

2-7B

Krafternas vinklar mot x-axeln är 26.57( och 36.87( för P respektive 1.6 kN-kraften.

P:s y-komposant måste vara lika stor som y-komposanten från 1.6kN-kraften, som är

1.6 sin (36.87() = 0.96 kN.

Alltså:Py = 0.96, Py = P sin(26.57() => P = Py / sin(26.57() = 2.15 kN.

Resultanten blir 2.15 cos (26.57() + 1.6 cos(36.87() = 3.20 kN.

3-5A

(Mmp = -F1(d1 + F2(d2 = 0  , lös ut F2 = m2(g:

m2(g = m1(g (d1 /d2 => m2 = m1(d1 /d2 = 70 ( 1.2 /1.6 = 52.5 kg

3-3B

Mo = 250 cos 15( ( 0.200 – 250 sin 15( ( 0.030 = 46.1 Nm

Kraftens x-komposant har en hävarm som är 0.200 m (medurs) och y-komposantens är 0.03 m (moturs).

3-5B

Mo = P cos 30( ( 0.500 + P sin30( ( 0.800 = 1.2 kNm

Lös ut: P = 1200 / (cos 30( ( 0.500 + sin30( ( 0.800) = 1.44 kN

4-3B

Den är lite lurig (omöjlig) att lösa eftersom information saknas, ( = 30(. Sedan se lösning för uppgift 1-2.

4-4B

Krafterna som verkar på balken vid en friläggning är:

- Lådans massa = 300(g , 2.4 m från A,

- Balkens egna massa  = 50 kg/m ( 3.6 m (g = 180(g , mitt på balken,

- Reaktionskraft i A: Ay – okänd,

- Reaktionskraft i B: Bx och By – okänd.

((Fx = Bx = 0 ( Bx = 0

(MB = Ay ( 3.6 – 180(g( 1.8 – 300(g(1.2 = 0   (   Ay = 1864 N

((Fy = Ay – 180(g – 300(g + By = 0   (  By = 2845 N

4-12B

Krafterna som verkar på balken är

- Balkens massa,

- Personens massa,

- Vänstra snörkraften = 300 N (nedåtriktad),

- Högra snörkraften = 300 N (nedåtriktad),

- Reaktionskrafter och moment i A: Ax, Ay och MA – okända.

Tre obekanta och tre ekvationer som innan. Svaret i boken stämmer.